## المستخلص الميثانولى للكركم كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الملوث بمحلول كلوريد الصوديوم

محمود سلامة محمود الهايشة

mahmoud_elhaisha@yahoo.com

2019 / 9 / 9

Methanolic Extract Of Curcum Plant As A Green Corrosion Inhibitor For Steel In Nacl Polluted Solutions.

The effect of curcum plant extract on the corrosion of steel used in sanitation treatment plants in 3.5% NaCl and 16 ppm Na S was investigated by potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and electrochemical frequency modulation (EFM) techniques. The results obtained showed that the curcum extract is a good inhibitor for steel in NaCl polluted solutions Potentiodynamic polarization curves indicated that the curcum extract behaves as mixed-type inhibitor with predominant cathodic effect. EIS measurements showed that the dissolution process of steel occurs under activation control and the inhibition is due to the adsorption of the extract on the metal surface. Thermodynamic consideration reveals that adsorption of curcum extract on steel surface is spontaneous and occurred according to Temkin adsorption isotherm. Physical adsorption mechanism has also been proposed for the adsorption of the inhibitor. The biological study of the extract on Escherichia coli activity shows that this extract is safety for applying in sanitation plants.

المستخلص الميثانولى للكركم كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الملوث بمحلول كلوريد الصوديوم.

تم دراسة تأثير مستخلص نبات الكركم على تثبيط تآكل الصلب المستخدم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الملوث بـ 3.5 ٪ كلوريد الصوديوم و16 جزء في المليون كبريتيد صوديوم باستخدام تقنيات فقدان الوزن وإستقطاب الجهد الديناميكى والمقاومة الكهروكيميائية الطيفية (EIS) والكهروكيميائية متغيرة التردد (EFM) . وأظهرت النتائج أن مستخلص الكركم مثبط جيد تآكل الصلب في 3.5 ٪ كلوريد الصوديوم و 16 جزء في المليون كبريتيد صوديوم من خلال تشكيل طبقة ممتزة على سطح المعدن تحميه من تآكل البيئة المؤكسدة. إمتزاز المستخلص على سطح الصلب الكربونى طبيعياً ويتبع نظرية تمكن Temkin للإمتزاز الأيسوثرم. ويعمل المستخلص كمثبط مختلط ولكن يغلب عليه العمل كمثبط كاثودى. وتظهر الدراسة أنه ليس للمثبط أى تأثير على النشاط الحيوى لبكتريا القولون وعلى ذلك يمكن تطبيقه بأمان في محطات معالجة مياه الصرف الصحى.

Ref:

Fouda, A. S., A. Y. El-Khateeb and M. Fakih (2013). Methanolic extract of curcum plant as a green corrosion inhibitor for steel in NaCl polluted solutions. Indian J. Sci. Res. 4(2): 219-227.

(نشر بتصرف)

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن