## مستخلص الشبت كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الكربونى فى محلول حامض الفوسفوريك

محمود سلامة محمود الهايشة

mahmoud_elhaisha@yahoo.com

2019 / 9 / 11

Dill Extract As Green Inhibitor For The Corrosion Of Carbon Steel In H3PO4 Solution.

The inhibiting effect of dill extract (DE) on the corrosion of C-steel in 1 N H3PO4 was studied by weight loss, potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results showed that the inhibition efficiency increases with increasing the inhibitor concentration, while it decreases with increasing the temperature. The adsorption of dill extract on the C-steel surface obeys Langmuir adsorption isotherm. Some thermodynamic parameters were calculated and discussed. The values of free energy of adsorption for investigated inhibitors were calculated. Polarization curves show that dill extract is mixed-type inhibitors. The results obtained from chemical and electrochemical techniques are in good agreement.

مستخلص الشبت كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الكربونى فى محلول حامض الفوسفوريك.

تم دراسة تأثير مستخلص نبات الشبت كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الكربونى في محلول 1 عيارى من حامض الفوسفوريك باستخدام تقنيات فقدان الوزن واستقطاب الجهد الديناميكى والمقاومة الكهروكيميائية الطيفية (EIS) والكهروكيميائية متغيرة التردد (EFM) . وأظهرت النتائج زيادة التأثير التثبيطى بزيادة تركيز المثبط ، بينما ينخفض تأثير المثبط بزيادة درجة الحرارة. إمتزاز المستخلص على سطح الصلب الكربونى طبيعياً ويتبع نظرية لانجمير للإمتزاز الأيسوثرم وتظهر منحنيات الاستقطاب أن مستخلص الشبت هو من نوع المثبطات المختلطة.

Ref:

Kamal Shalabi, AbdelAziz S. Fouda, Ayman Y. El-Khateeb and Nehal M. Salem (2013). Dill extract as green inhibitor for the corrosion of carbon steel in H3PO4 solution. Journal of Science and Arts, No. 1(22), 61-72.

(نشر بتصرف)

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن