## مستخلص Cinnamomum zeylanicum كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الكربوني في محاليل حمض الهيدروكلوريك

محمود سلامة محمود الهايشة

mahmoud_elhaisha@yahoo.com

2019 / 9 / 18

2019

Cinnamomum zeylanicum Extract as Green Corrosion Inhibitor for Carbon Steel in Hydrochloric Acid Solutions.

The extraction of cinnamomum have been evaluated as green inhibitor for the corrosion of carbon steel in 1M HCl solution was investigated using weight loss, potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), electrochemical frequency modulation (FEM) and energy dispersion spectroscopy (EDS) and scanning electron microscopy (SEM) methods of monitoring corrosion. The inhibitive property of the extraction is attributed to the presence of cinnamic aldehyde as major constituent in the extraction. Measurements showed that this extraction act as mixed-type inhibitor. The inhibition efficiency was found to increase with inhibitor concentration. Results obtained by various techniques are close to each other and maximum efficiency of 81.1 % is acknowledged at the inhibitor concentration of 600 ppm. Langmuir isotherm model is found most suitable to explain adsorption behavior of inhibitor for C-steel surface. Molecular adsorption of inhibitor over C-steel surface is found responsible for corrosion inhibition of C-steel in acid.

مستخلص Cinnamomum zeylanicum كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الكربوني في محاليل حمض الهيدروكلوريك.

في هذه الدراسة تم تقييم مستخلص (Cinnamomum zeylanicum) كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الكربوني في محلول حمض الهيدروكلوريك بتركيز 1 مولر، تم فحصه باستخدام فقدان الوزن، استقطاب الجهد الديناميكي ، مطيافية المعاوقة الكهروكيميائية (EIS) ، تعديل التردد الكهروكيميائي (FEM) وطيف تشتت الطاقة الكهربي (EDS) طرق المسح المجهري الإلكتروني (SEM) لرصد التآكل. وتعزى الخاصية المثبطة للمستخلص إلى وجود المركب الألدهيدى (cinnamic aldehyde) كمكون رئيسي في المستخلص. أظهرت القياسات أن هذا المستخلص بمثابة مثبط من النوع المختلط. تزداد كفاءة التثبيط بزيادة تركيز المثبط. النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق تقنيات مختلفة قريبة من بعضها البعض وكفاءة قصوى قدرها 81.1 % معترف بها بإستخدام تركيز 600 جزء في المليون من المثبط. اتضح من النتائج أن ميكانيكية التثبيط تتبع نموذج Langmuir isotherm لشرح سلوك الامتزاز للمثبط على سطح الصلب الكربونى ، حيث تم الامتزاز الجزيئي للمثبط على سطح الصلب الكربونى وهو المسئول عن تثبيط تآكل الصلب الكربونى في الحمض.

Ref:

Foda, Abdaziz, Mosallam, Haitham, El-Khateeb, Ayman and Fakih, Mohamed (2019). Cinnamomum zeylanicum Extract as Green Corrosion Inhibitor for Carbon Steel in Hydrochloric Acid Solutions. Progress in Chemical and Biochemical Research, 2(3), 120-133. http://dx.doi.org/10.33945/sami/pcbr.2019.2.3.5

(نشر بتصرف)

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن