## حقوق الشخص المعوق ببيئة تحترم حاجاته وكرامته

عماد الدين رائف

ingowaee@gmail.com

2008 / 2 / 28

تنتفي الحاجة الإضافية للأشخاص المعوقين عند توفير بيئة مكانية مجهزة تسمح للجميع بإمكانية التنقل والوصول، وممارسة عملهم بشكل مستقل. من هنا تأتي أهمية التجهيز الهندسي للبيئة المكانية التي يستفيد منها الجميع، وليس فقط الأشخاص المعوقين؛ إذ يحتاجها الأشخاص المسنون أثناء تنقلهم بواسطة جهاز الـ Walker، والأهل الذين يستعملون العربات لحمل أطفالهم، كما الأشخاص المعوقون في تنقلاتهم.

القانون

نص القانون 220/2000 في المادة 33 في القسم الرابع على حق الشخص المعوق في بيئة مؤهلة، وفي المادة 34 عن معايير الحد الأدنى والمعايير الإضافية.

كما نصت اتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين 61/106 في المادة 9 عن إمكانية الوصول Accessibility والذي يمكّن الأشخاص المعوقين من العيش باستقلالية والمشاركة في جميع جوانب الحياة.

نحو التجهيز الهندسي

التجهيز الهندسي عملية بسيطة وغير مكلفة, تؤمن استقلالية الشخص وامكانية وصوله واستخدامه للمكان ان كان في المنزل, مكان العمل, المدرسة, المطعم, أو المسبح.... لتحقيق الدمج وإعطاء الشخص المعوق حقه في الوصول إلى كل الأماكن التي يستطيع الشخص غير المعوق الوصول إليها, يمكننا اتباع المعايير التالية:

الأرصفة المجهزة

- تكون سطوح أرضيات الأرصفة مصنوعة من مواد مانعة للإنزلاق.

- عند تنفيذ أرضيات الأرصفة يراعى استواء سطوحها وثبات ميلانها، وعدم بروز أي جزء من أجزائها عن الأجزاء الأخرى.

- يراعى طلاء المنحدرات المؤدية إلى الشوارع من الأرصفة بما يميزها عن باقي أجزاء الرصيف، ويدل على اتجاه الإنحدار.

- عند التقاء ممرات المشاة مع الرصيف، يجب أن تكون أطراف الطرق ذات ارتفاع لا يزيد عن 30مم، من منسوب سطح الطريق، وكذلك الأمر عند الإشارات الضوئية وعند التقاطعات، وذلك لتسهيل ربط منسوبي سطح الطريق والرصيف بالمنحدرات.

- لا تزيد نسبة الإنحدار للمنحدرات المستمرة وللشاحط الواحد عن 12:1 (أي أقصى ارتفاع 0.75 متر وأقصى مسافة أفقية للمنحدر 9 متر).

- تزويد الأرصفة المائلة من جوانبها المفتوحة بحفات لا يقل ارتفاعها عن 0.075 متر في حالة عدم توافر درابزينات وعن 0.05 متر في حال توافرها.

- توضع أعمدة الإنارة وأحواض الأشجار والمزروعات بعيداً عن مجال حركة الأشخاص المعوقين وخاصةً مستعملي الكراسي المتحركة والمعوقين بصرياُ لما تسببه من إعاقة لحركتهم.

- في حال تزويد الأرصفة بمقاعد خاصة لجلوس المعوقين، فلا يزيد عمقها عن 0.5 متر، ولا يقل ارتفاعها عن 0.42 متر عن منسوب الرصيف، كما يتم تزويدها بمساند لليد بارتفاع يتراوح بين 0.2 متر و 0.25 متر فوق مستوى جلسة المقعد.

موقف السيارة المجهز

- يخصص الموقف الأقرب إلى المدخل للأشخاص المعوقين.

- عرض موقف السيارة غير المخصص للأشخاص المعوقين هو 250 سم (180 سم. عرض السيارة, 2×35 سم. فسحة خالية على جانبي الأبواب), أما الموقف المخصص للأشخاص المعوقين يضاف إليه 80 سم على إحدى الجوانب فيصبح المجموع 330سم.

- يشار برسم واضح للموقف المخصص للأشخاص المعوقين.

المدخل المجهز

- يستعاض عن درج المدخل بمنحدر لا تزيد نسبة انحداره عن 5 %.

- لا يقل عرض المنحدرعن 120 سم في الأماكن العامة.

- يزود المنحدر بدرابزين من الجهتين بارتفاع لا يزيد عن 90سم ولا يقل عن 75سم.

- تكون أرضية المنحدر ذات سطح خشن مساعد على الإحتكاك.

المصعد المجهز

- تترك مساحة لا تقل عن 150× 150 سم أمام المصعد.

- تثبت أزرار التحكم على ارتفاع 100 سم وكحد أقصى 130سم, ويفضل تثبيتها بطريقة أفقية لا رأسية. كذلك يتم استخدام أحرف برايل ليستطيع الأشخاص المكفوفون من استعمال المصعد باستقلالية.

- لا يقل عمق غرفة المصعد عن 140 سم. وعرضها كحد أدنى 110 سم. ويفضل أن يكون عرضها 125سم.

- يفضل تزويد الجدران الجانبية والخلفية بمتكآت تثبت على ارتفاع 90 سم.

- يفضل تزويد المصعد بأجهزة تعطي إشارات صوتية للدلالة على وصول المصعد.

- لا يقل العرض الصافي لباب المصعد عن 80 سم. ويفضل استعمال أبواب ذات فتحات عرضها الصافي يساوي 100 سم. وتفتح تلقائياً وليست سريعة الإغلاق. في حال وجود المصاعد التي تفتح يدوياً, يفضل أن تكون سهلة الفتح.

الممرات المجهزة

- لا يقل عرض الممرات عن 120 سم, مما يسمح بمرور شخص على الكرسي المتحرك وشخص آخر في الوقت نفسه, أما عند المنعطفات, فيكون العرض 220 سم.

- يفضل تثبيت متكآت أفقية على طول جدران الممرات, على ارتفاع 90 سم عن الأرض.

الأبواب المجهزة

- لا يقل عرض الباب عن 80 سم.

- يثبت مقبض الباب على ارتفاع أقصاه 80 سم, ويفضل تجنب استعمال المقابض ذات الشكل الدائري والاستعاضة عنها بمقابض أفقية سهلة المسك والتحكم.

- يفضل استعمال الأبواب المنزلقة خاصة للأبواب الرئيسية وأبواب المصاعد, على أن تكون الأبواب من الأنواع التي تفتح آلياً, أو استعمال الأبواب التي لا تتطلب جهداً عند فتحها.

- يفضل عدم وجود عتبات, لكن عند وجودها، لا يزيد ارتفاع العتبة عن 2 سم، وإلا شكلت عائقاً بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون الكرسي المتحرك.

في الغرف والمكاتب

- يتم ترتيب الأثاث بشكل يسمح للأشخاص المعوقين بحرية التحرك.

- يفضل ترك مساحة 150 سم. على الأقل في بهو الغرفة أو المكتب ليتمكن الشخص الذي يستعمل الكرسي المتحرك من الإلتفاف.

- تكون المكاتب والطاولات بارتفاع لا يقل عن 70 - 75 سم، بشكل يسمح بدخول الكرسي المتحرك تحتها بسهولة.

- يفضل أن تكون أرضية المكتب خالية من العوائق كالسجاد أو الموكيت الخشن.

- يفضل تثبيت أزرار التحكم بالإضاءة, الرفوف, الجرس على ارتفاع 130 سم، كحد أقصى.

الوحدة الصحية أو الحمام

- يكون اتجاه فتح باب الوحدة الصحية إلى الخارج دائماً.

- يفضل ترك مساحة 150 × 150 سم في وسط الوحدة الصحية لتسهيل دوران وحركة الكرسي المتحرك.

- تكون أرضية الحمام ذات سطح خشن تمنع الإنزلاق.

- تترك مساحة خالية من أي عوائق بجانب المرحاض قدرها على الأقل 85 سم، تسمح بإيقاف الكرسي المتحرك والانتقال إلى كرسي المرحاض.

- يثبت مقبض على الحائط، ومتكآت رأسية وأفقية متحركة إلى جانبي كرسي المرحاض بارتفاع 80 سم.

- تكون المغاسل على ارتفاع 70 سم. للحرف السفلي و85 سم للحرف العلوي, بدون قاعدة, عمقها 55 سم وعرضها 70 سم.

- تستعمل المرايا المائلة.

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن