## ما الفرق بين النفط الصخري والصخر النفطي والنفط التقليدي

رمضان حمزة محمد

ramadhan56_2000@yahoo.com

2015 / 3 / 8

قد لا يعرف الكثيرمن غير المختصين والمهتمين بالشأن النفطي الفرق بين النفط الصخري والصخر النفطي والنفط التقليدي فالنفط الصخري هو نفط عادي يوجد في الطبيعة بالحالة السائلة، داخل مسامات صخرية كتيمة شبه صماء لا تسمح للنفط بالجريان دون فتح وربط وتوصيل المسامات الصخرية مع بعضها البعض اي زيادة نفاذية الصخور لذلك لا تستخدم الطرق التقليدية لإنتاج هذا النوع من النفط من هذه الصخور بل تستخدم طرقاً اخرى حديثة مثل التكسير الهيدروليكي ومن الخصائص المتميزة في انتاج النفط الصخري ان كميتها قليلة جدا مقارنة بانتاج النفط التقليدي، وان بئر الانتاج قد تفقد أكثر من 70 في المائة من انتاجها خلال السنة الأولى. ويتدرج إنخفاض الانتاج لسنتين أو ثلاث، حتى يصل الى مستوى غبر اقتصادي. ويكون هناك اختياران إما إعادة عملية التكسير أو حفر بئر جديدة، وكلاهما مكلف إقتصاديا وليس هناك مكامن للنفط الصخري وإنما مكامنها عبارة عن نقاط نفطية محصورة في صخور كتيمة"..

أما الصخر النفطي فهو عبارة عن مادة صلبة عضوية حيوانية أو نباتية كانت وتسمى كيروجين يتم تحويلها الى مادة نفطية حيث يتم استخلاص مادة الكيروجين عن طريق تسخين الصخر تحت درجة عالية تذيب المخلوط أو حرقه بمعزل عن الأكسجين، ومن ثم تحويل الكيروجين إلى سائل نفطي هيدروكاربوني لانها تحتوي على مواد طاقة غير مكتملة ضمن دورة الطبيعة والصخر النفطي وهو يختلف عن النفط الصخري في كونه يوجد غالبا فوق سطح الأرض أو على اعماق قليلة على شكل صخور داكنة اللون بسبب إحتواها على المادة العضوية "كيروجين".

أما النفط التقليدي فانه يوجد داخل مصائد صخرية ضمن تكوينات جيولوجية على شكل قبب مقوسة معروفة الأبعاد. والابار المحفورة ضمن هذه التكوينات الجيولوجية تسمح بتسرب السائل النفطي الى هذه الابار من مسافات بعيدة قد تمتد إلى عدة كيلو مترات ولأعوام طويلة. أما في حالة النفط الصخري فالأمرمختلف تماماً فالنفط يستخرج من منطقة التكسير المحيطة بالبئر ذات الحجم المحدود جدا، قد لا يتعدى عشرات الأمتار، وربما المئات من الأمتار.

من الناحية الإقتصادية والبيئية فإنهذه الآبار التي تحفر للحصول على النفط من النفط الصخري فإنها أيارعميقة جداً، وغالبا يزيد عمقها على 2000 آلفين متر طول و التكسير الهيدروليكي عبارة عن عملية ضخ الماء المصاحب ببعض المواد الكيميائية من أجل فتح مسامات الصخور في الصخورالكتيمة. و المياه والمواد الكيمياوية لتي يتم ضخها في البئر لا يسترجع منها الا ربع الكمية والبقية تبقى في البئر مما قد يشكل خطورة على طبقات المياه الجوفية وتعرضها للتلوث الكيمياائي. لذلك فإن دولاً كثيرا تمنع إستخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي.

أما الصخر النفطي فإن كان قريبا من سطح الأرض أو على أعماق قليلة فيستخرج لينقل الى أماكن خاصة للتسخين أو للحرق في وسط بيئة خالية من الأكسجين. وهي أيضا عملية مكلفة جدا وتترك آثارًا بيئية مؤذية حول موقع الإنتاج ويكون من الصعب إعادة البيئة إلى طبيعتها الأصلية. وإذا كان موقع الصخر النفطي أكثر عمقاً ويصعب الوصول إليه يتم ضخ كميات كبيرة من السوائل مرتفعة الحرارة لإذابتها داخل مكامنه ومن ثم إنتاجها عن طريق حفر آبار تصل إلى عمق المكمن. ومن الناحية الأقتصادية تعتبر الأكثر كلفة من النوع التقليدي والنفط الصخري.

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن