## المعالجة اللامركزية للمياه العادمة وإعادة الاستخدام

نعمى شريف

shareefnoama1@gmail.com

2017 / 7 / 14

المعالجة اللامركزية للمياه العادمة وإعادة الاستخدام

مشاريع ناجحه في الوطن العربي باستخدام الاداره اللامركزيه لمعالجه مياه الصرف الصحي في الأرياف والتجمعات السكانيه الصغيره

تتركز بشكل عام محطات معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن الاستهلاك المنزلي والصناعي على العواصم والمدن الكبيرة في معظم الدول العربية، أما الأرياف التي يعيش فيها 40 إلى 60 % من السكان فغالبا ما تكون محرومة من محطات المعالجة هذه رغم أهميتها في التنمية والحفاظ على البيئة والصحة ومصادر المياه، وايضا حاجتها الماسة للمياه كمصدر للري المزروعات والاستخدامات الأخرى.

كما إن تغطية الأرياف بخدمات الصرف الصحي في معظم الدول العربية إما معدوم أو لا تتعدى 15 % في أحسن الحالات.

في هذا السياق تعمل الأن وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية بشكل مكثف وجاد على دعم مشاريع كثيره في مجال تدوير ومعالجة المياه المستعملة في الوطن العربي عبر إنشاء محطات معالجة بتقنيات مختلفه لهذا الغرض و بكلفة مالية مناسبة من خلال استخدامها نظم معالجة طبيعية وشبه طبيعية معتمدة على المعطيات المحلية المتوفره.

يعتبر الأردن من أكثر دول العالم فقرا في موارده المائية. وتتبنى استراتيجية ادارة موارد المياه في الأردن خيارات متعددة لتخفيف الضغط عن مياه الشرب وفي مقدمة هذه الخيارات معالجة المياه العادمة واعادة الاستخدام لاغراض الري.

وكتجربه أولى من نوعها في الوطن العربي تم بناء ثمانيه نماذج من محطات الصرف الصحي لمعالجة المياه البلدية في منطقتي الفحيص وماحص بتقنيات معالجة مختلفة في منطقة الفحيص لتكون مركزا بحثيا وتدريبيا متميزا في المنطقه يتم فيه اختبارمجموعه من التقنيات الالمانيه وتكيفها مع التغيرات المناخيه بمعطيات المنطقة كحل امثل للارياف والتجمعات السكانيه الصغيره وذلك بتمويل من الجهه الألمانيه. شيد هذا الموقع على بعد 17 كم من مدينة عمان العاصمة الاردنيه عبر مشروع سمارت بتمويل ألماني و بالتعاون مع جامعه البلقاء التطبيقيه في الاردن.

تم تصميم وانشاء ثمانية أنظمة معالجة لامركزية للمياه العادمة تعتمد على تقنيات معالجة طبيعيه وشبه طبيعيه بالاكانات المحليه بالاضافة الى تشغيل بسيط وسهل، وكذلك مختبرللتحاليل الكيميائيه والبيولوجيه في الموقع. أسفرت المراحل اللاحقة من مشروع سمارت في إضافة تقنيات وتكنولوجيات معالجه جديدة وخيارات إعادة الاستخدام كتجربة رائدة أولى في المنطقة العربية بحيث تعالج المياه العادمه معالجة ثنائيه لتحقق شروط اعادة استخدامها في الري حسب المعايير العالميه والأردنيه.

بالاضافة أيضا إلى اكثر من عشر محطات معالجة لامركزية بتقنيات تشغيل مختلفة تم انشاؤها في منازل ريفية ويتم الآن تشغيلها وإعادة الاستفادة من المياه الناتجة عن المعالجة في ري البساتين والحدائق المجاورة للمنزل كمصدر لمياه الري لم يكن متوفرا بسبب ندرة المصادر المائية في المنطقة بالاضافة إلى ان عملية مراقبة نوعية المياه وجودتها من قبل المشروع الالماني هي عملية مستمرة بشكل أسبوعي، ويجري حاليا في منطقة المفرق القريبة من الحدود السورية تنفيذ محطة جديدة هناك لخدمة سكان المنطقة، ويتم تنفيذ المحطة كسابقاتها بالتعاون مع وزارة المياه والري في الأردن والبلديات وسكان المنطقة.

ويعتبر هذا التعاون في غاية الأهمية من أجل استدامة المشروع ونجاحه على أساس تفهم الناس له وإدراكهم لأهميته في تطوير مناطقهم» كخطوه مهمه في الحفاظ على الارياف من حيث حمايه بيئته من التلوث وانعاش المصادر الطبيعيه والحفاظ على الصحة العامه.

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن