## مستخلص نبات Cupressus sempervirens كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الكربونى في محاليل حمض الهيدروكلوريك.

محمود سلامة محمود الهايشة

mahmoud_elhaisha@yahoo.com

2019 / 8 / 12

Cupressus sempervirens Extract As Green Inhibitor For Corrosion Of Carbon Steel In Hydrochloric Acid Solutions.

The effect of an aqueous extract of Cupressus sempervirens on the corrosion manner of carbon steel in 1M hydrochloric acid solution has been measured by mass reduction, hydrogen evolution, electrochemical frequency modulation (EFM), potentiodynamic polarization, and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods The efficiency of Cupressus sempervirens extract was examined with increasing dose of the extract and the temperature. The parameters of thermodynamic of corrosion and adsorption processes were measured and discussed. The extract was adsorbed on surface of metal chemically and was obtain obey Temkin isotherm. The potentiodynamic polarization resulted lead to the extract is mixed inhibitor type. The results given from the various methods were in best agreement.

مستخلص نبات Cupressus sempervirens كمثبط صديق للبيئة لتآكل الصلب الكربونى في محاليل حمض الهيدروكلوريك.

في هذه الدراسة تم قياس تأثير المستخلص المائي لنبات Cupressus sempervirens على تآكل الصلب الكربوني في محلول حمض الهيدروكلوريك تركيز 1 مولر عن طريق تخفيض الكتلة وتطور الهيدروجين وتعديل التردد الكهروكيميائي (EFM) واستقطاب الجهد الكهربي والكيميائي (EIS) ، تم فحص كفاءة مستخلص Cupperus sempervirens بزيادة تركيز المستخلص ودرجة الحرارة. تم قياس ومناقشة الخصائص الديناميكية الحرارية للتآكل وعمليات الامتزاز. يتم إمتزاز المستخلص من خلال تشكيل طبقة ممتزة على سطح المعدن تحميه من تآكل البيئة المؤكسدة. إمتزاز المستخلص على سطح الصلب الكربونى طبيعياً ويتبع نظرية تمكن Temkin للإمتزاز الأيسوثرم حيث يعمل المستخلص كمثبط مختلط وأظهرت دراسات استقطاب الجهد الديناميكي أن مستخلص Cupressus sempervirens هو مثبط ممتاز في الحفاظ على السبيكة المعدنية تحت الدراسة من التآكل.

Fouda, El-Aziz Abd S., Ayman Y. El-Khateeb and Nabila M. Elbahrawi (2017). Cupressus sempervirens extract as green inhibitor for corrosion of carbon steel in hydrochloric acid solutions. Zaštita materijala, 58(2), 131-143. https://doi.org/10.5937/zasmat1702131f

(نشر بتصرف)

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن