## ابتكارات في التطبيقات المستدامة لمحطات معالجة مياة الصرف الصحي واعادة تاهيلها بشكل اقتصادي

نعمى شريف

shareefnoama1@gmail.com

2020 / 6 / 15

Dr. Noama Shareef- Frankfurt- Germany

نظراً للأهتمام بالبيئة والحفاظ على صحة الأنسان وحقه فى العيش فى بيئة نظيفة خالية من التلوث ، كان أهتمام العلماء والمفكرين العاملين فى هذا المجال بتطوير عمليات معالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحى وأهمية معالجة الصرف الصحى ..... وهذه الأهمية لابد أن يراعى فيها الحفاظ على المياه الجوفية فى اماكن معالجة مياه الصرف الصحي حيث ان المياه الجوفية في معظم البلدان التى هى المصدر الرئيسى لمياه الشرب وسهولة التشغيل والصيانة لتلك المحطات وذلك للمحافظة عليها وكذلك لابد أن يراعى فيه تكاليف التشغيل والصيانة بحيث يكون لها مردود أقتصادى وملائم للارياف والتجمعات السكانية الصغيره لتأكيد العناصر التالية :-

1. قلة التكلفة الأنشائية من تكاليف محطات المعالجة التقليدية .

2. عدم الإحتياج إلى عمالة متخصصة فى التشغيل .

3. تشغيل النظام بأقل عدد ممكن من العمالة العادية .

4. كفاءة عاليه فى نجاح السيب النهائى .

5. المردود الأقتصادى من جميع الوجوه .

6. عدم إستخدام طاقة فى جميع مراحل النظام .

7. القدرة على أستيعاب النمو السكانى فى المستقبل .

وابتداء من هذه العناصريجب ان يتم وضع تصميمات مشروعات الصرف صحى بشكل متكامل يصلح للتطبيق فى القرى والتجمعات السكانية الصغيرة وذلك من خلال انشاء مشاريع تجريبيه فى القرى لضمان نجاح هكذا مشاريع قبل تطبيقها بشكل واسع وباحجام كبيرة.

- وقد تم إنشاء محطات معالجة تجريبية لمياه الصرف الصحى بهذا الغرض في مناطق ريفية متعددة من مصر, الاردن, تونس, المغرب بطاقات تصميمية صغيرة لدراسة مدى نجاحها قبل ان يتم تصميمها بطاقات تصميمية اكبر و على مجال اوسع .

تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالتخلص من الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحي بطرق طبيعية وكيماوية وبيولوجيه طبقاً لنظام المعالجة التصميمي لكل محطة ( معالجة تقليدية ذات حمأة نشطة ، نظام التهوية المُمتدة باستخدام أحواض التهوية ، نظام التهوية المُمتدة باستخدام قنوات أكسدة ، نظام برك الأكسدة مهواة ونظام المعالجة البيولوجية باستخدام النباتات المائية ) وحيث يتم إعادة استخدام المياه المُعالجة في الزراعة أو التخلص منها في المصارف العامة طبقاً للقوانين المعتمدة.

الهدف من بناء وتشغيل المحطات بشكل امثل كمحطات ذات عمر تصميمي طويل نسبيا (15-40) سنه, هو تحقيق أقصي للاستفادة من مكونات محطات المعالجة بدون اللجوء إلي أيه مهمات أو إنشاءات جديدة إلا في أضيق الحدود ويشمل ما يلي :

أ. دراسة تطوير محطات المعالجة وأمكانات التطوير الكمي والإنتاجي الملائمة لها مع دراسة تطوير أو إعادة تأهيل منشآت محطات المعالجة .

ب. دراسة تطوير مراحل وحدات المعالجة ( المصافي ، أحواض فصل الرمال ، خزانات الترسيب الابتدائية والنهائية ، أحواض التهوية أو أية أعمال معالجة ثانوية أخرى ، أعمال التعقيم) وذلك للحصول على أعلى إنتاجية من الوحدات الحالية بدون تغيير التكنولوجيات القائمة وإنما من خلال التوصية بتعديلات من شأنها رفع الإنتاجية الكمية والكيفية وكذلك دراسة تطوير محطات الرفع وخاصة الرئيسية لتواكب الزيادة في الإنتاجية الممكنة .

جـ. دراسة أعمال التخلص النهائي لمنجات محطات المعالجة كمياه تم معالجتها وايضا الرواسب التي تسمى الحماة النهائيه من الناحية الهندسية البيئية طبقاً للكودات المحلية والعالميه لإعادة الاستخدام والقوانين والقرارات المحلية والدولية المتخصصة بذلك وكذلك دراسة معدلات الحمأة وأنواعها وخصائصها والطرق القائمة والبديلة للمعالجة الآمنة بيئياً وإعادة الاستخدام .

د . إمكان الربط الآلي بين التصرفات والكميات المستهلكة ووحدات الإنتاج والتشغيل المختلفة بالاضافة الى امكانية الدمج مع تقنيات معالجة اخرى لاعادة تأهيل المحطات القديمة وزيادة فعالية المعالجة.

هـ. دراسة تطوير ورفع كفاءة نظم التغذية الكهربائية وحسابات الاستهلاك والتطوير المُقترحة وكذلك دراسة معدلات استهلاك الكيماويات وكيفية الوصول إلي التشغيل الاقتصادي الأمثل لها.

لا بد من الاخذ بعين الاعتبار ماورد سابقا من تفاصيل تصميميه وادارية عند تنفيذ اي مشروع تصميم, بناء, تشغيل وادارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وبشل خاص في التجمعات السكانية الصغيرة والارياف وذلك من اجل ضمان استمرارية نجاح تطبيق وعمل محطات المعالجة بشكل امثل وكلفة صغرى مع تحقيق اهداف الالفية الثالثة في حماية البيئه والصحة العامة.

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن