## وادي هشكرو وتكرار الفيضانات الوميضية.؟

رمضان حمزة محمد

wesi.duhok@yahoo.com

2024 / 4 / 2

يعد وادي هشكرو أحد الأودية المهمة الرئيسية في مركز مدينة دهوك – العراق ويشتهر بفيضاناته السيلية المتكررة، خاصة في مناطق الحوض السفلي داخل مدينة دهوك.

في البداية لا بد من نعرف الوادي وبيان الفرق بين مجرى الوادي ومجرى النهر، تعريف بسيط للوادي هو أخدود في الأرض يعمل كمجرى نهر عند زيادة الشدة المطرية وهو بالأساس جاف ويحتوي على الماء فقط خلال فترات الأمطار الغزيرة أو الفيضانات السيلية. خلال فترات الجفاف، قد تظهر الأودية على شكل منخفضات رملية أو صخرية في الطبيعية، ولكنها سرعان ما تمتلئ بالمياه أثناء العواصف الممطرة، لتصبح أنهاراً أو جداول مؤقتة. وتسبب فيضانات كارثية تعدُ تهديدًا للعديد من السكان القريبين من مجرى الوادي، ومن ناحية أخرى، تشكل مصادر رئيسية لتغذية المياه الجوفية بعد العواصف المطرية.

تم إجراء تحليل لبعض الخصائص الهيدرولوجية وتحديداً الجريان السطحي لحوض نهر هشكرو الواقع في مركز مدينة دهوك – كردستان العراق. تم الاعتماد على بيانات هطول الأمطار المسجلة التاريخية المتوفرة في محطتي الأرصاد الجوية دهوك وزاويته لحساب الحد الأقصى لهطول الأمطار اليومي باستخدام التوزيع الاحتمالي لعدد فترات العودة. يتم استخدام طريقة خدمة الحفاظ على الموارد الطبيعية (NRCS) لتقدير الجريان السطحي اليومي عند مخرج الحوض. ثم تم التنبؤ بمعامل الجريان السطحي وحجم الجريان السطحي الشهري والسنوي. تم أيضًا حساب الحد الأقصى اليومي للجريان السطحي لتوزيع الاحتمالات المختلفة وعدد فترات العودة وهو عامل أساسي في عملية تصميم أي هياكل هيدروليكية مطلوبة مستقبلاً على مجرى هشكرو.

الفيضان هو مرحلة عالية في النهر، حيث يفيض النهر على ضفتيه ويغمر المنطقة المجاورة. وتؤدي الأضرار الناجمة عن السيول الناتجة عن الجريان السطحي فوق الحوض إلى خسائر في الأرواح والممتلكات والاقتصاد. حيث السكان استمروا بالتوسع العمراني بالقرب من حافات الوادي وتجاوزاً على محرمات الوادي لذلك فان الفيضانات بدأت تضرب المناطق الحضرية المحيطة بوادي هشكرو عدة مرات وسببت في إغراق البيوت وخسائر في الأرواح والممتلكات لشدة فيضاناته الاستثنائية. يُشار إلى أن فيضان هذا العام 2024 يُعتبر من أشد الكوارث الطبيعية خطورةً وضررًا في تاريخ حوض وادي هشكرو؛ وقد يعتبر فيضانًا له فترة عودة مدتها20 عامًا، إذ وصلت المياه إلى حوض سد الموصل لمسافة تتجاوز 40 كم من مدينة دهوك.

يتيح حجم قمم الفيضان الممثلة في سلسلة هيدرولوجية تخصيص التردد لقيمة ذروة الفيضان المحددة. الهدف من البحث هو تقدير عمق الجريان السطحي وحجمه ومعامل الجريان السطحي باستخدام طريقة NRCS بالإضافة إلى القيم القصوى لعدد التوزيعات الاحتمالية مثل Gumbel وLog person type three.

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن