## الاشعة فوق البنفسجية

محمد ابراهيم بسيوني

mobassyouni@yahoo.com

2020 / 8 / 7

الأشعة فوق البنفسجية هي موجة كهرومغناطيسية ذات طول موجي أقصر من الضوء المرئي لكنها أطول من الأشعة السينية سميت بفوق البنفسجية لأن طول موجة اللون البنفسجي هو الأقصر بين ألوان الطيف. وقد أدرك الكثير من الناس تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجسم فطيف تلك الأشعة لها تأثيرات قد تكون مفيدة أو مضرة لصحة البشر.

يتجه البعض لشراء أجهزة الآشعة فوق البنفسجية المحمولة لتعقيم متعلقاتهم الشخصية نظراً لندرة المطهرات. يحاول البعض أيضاً استخدامها لتعقيم الكمامات، أسطح وهواء الغرف.

هناك 3 أنواع من الآشعة فوق البنفسجية:

‏- UV-A

‏- UV-B

‏- UV-C

وحدها الـ UV-C بطولها الموجي (200 - 280 nm) قادرة على التخلص من الفيروسات.

أدت التقنيات الحديثة لإنتاج مصابيح LED عالية الطاقة، قادرة على توليد UV-C ومتوفرة حاليا بشكل تجاري.

تأتي فعالية الـ UV-C ضد فيروس SARS CoV-2 (والفيروسات الأخرى) من خلال امتصاصها بواسطة الحمض النووي RNA مما يؤدي لتكوين روابط كيميائية بين بعض ثنائيات القواعد المتجاورة Pyrimidine dimers، فتصبح قواعد غير قابلة لتكوين روابط متزاوجة، ويفقد الفيروس قدرته على العدوى "inactivation".

غالبا ما يصاحب هذه الأجهزة التجارية ادعاءات مغرية بأنها تقتل 99.9% من الفيروسات. هي بالفعل مفيدة ومستخدمة على نطاق واسع في معامل الأبحاث والمستشفيات، ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة.

تتوقف فعالية التعقيم بواسطة الـ UV-C على:

- نوع السطح: الزجاج والمعدن مثلا أسهل من الخشب والقماش

- الجرعة: مقدار الطاقة الضوئية المنبعثة من المصباح

- المسافة من المصدر

- فترة التعرض

تقدر الجرعة بوحدة mJoules/cm2 ويتم حسابها من خلال المعادلة التالية:

‏UV Dose = UV Intensity (mW/cm2) x Exposure time (seconds)

سؤال: ما هي الجرعة المطلوبة للتخلص من فيروس كورونا؟

هناك العديد من الاختلافات في الطرق التجريبية المتبعة في الأبحاث المنشورة، ولذلك إجابة هذا السؤال تمثل بعض التحديات.

يقدر هذا التحليل المنهجي لعدد كبير من الأبحاث على عائلة كورونا الجرعة المطلوبة للتخلص من 90% من المحتوى الفيروسي بـ 10.6 mJ/cm2 كحد أقصى.

بحث آخر على فيروس SARS CoV-1

أظهر أن التعرض لـ UV-C بشدة "4" mW/cm2 ومن على مسافة "3" cm أدى إلى انخفاض شديد في كمية الفيروس بعد 6 دقائق، وتم تعقيم السطح بشكل تام بعد 15 دقيقة.

سؤال: كيف نتأكد أن الجهاز الذي اشتريناه يعمل بكفاءة ويعطي الجرعة المطلوبة؟

هذا أيضا سؤال ليس من السهل الإجابة عليه!

أغلبية مصابيح UV-C LED المتاحة تجاريا ضعيفة، لا تخضع لاختبارات جودة صارمة وينبعث منها ضوء شدته أقل من "2" mW/cm2، ولذلك ربما ستحتاج لفترة تعرض أطول من المعلنة.

انتبه للآتي:

- التعرض المباشر ضار بالجلد وقد يسبب السرطان

- لا تنظر للمصباح!

- الـ UV-C قد يؤدي لتلف البلاستيك!

- إقرأ التعليمات جيدا وتأكد أن الطول الموجي صحيح!

- لو السعر أقل من 20 دولار ⬅ في الغالب هذا جهاز مزيف!

- تأكد أن الجهاز ينبعث منه UV-C عن طريق اختبار الموز ⬅ ضع الضوء فوق موزة خضراء لمدة 15 دقيقة ⬅ لو كان غير مزيف ستتحول قشرتها للون البني!

https://www.ahewar.org/

الحوار المتمدن